## Slide 1
应用层，Applications
运行时环境，RTE
（核心，转发功能）
基础软件层，BSW
微控制器，MCU
BSD
initVars
通信
复杂驱动
MCU驱动
存储器驱动
通信驱动（CAN）
I/O驱动
Port
CAN, SPI
RAM, flash
Power, Wathchdog
OS
ECU抽象层
MCAL，微控制器抽象层
存储服务
通信服务
Cluster
Filter
DetectionMem
CAN

## Slide 2
App2RTE_initSensorsCaliVars
作用：从Applications提供给RTE一个函数，初始化传感器的标定参数，使用对外的全局变量表征。
输入：无
输出：传感器标定参数初始化成功的状态
initVars

## Slide 3
App2RTE_updateDetectionMem
作用：从Applications提供给RTE一个函数，将DetecionsMem存储。内部在堆上申请一片内存池，每当新的Detections到来时，更新这块内存池的数据。用一个队列链表来管理这块数据，先进先出。
输入：某个采样时刻Detections
输出：更新是否成功的状态，链表的首地址
DetectionMem

## Slide 4
App2RTE_clusterDetections
作用：从Applications提供给RTE一个函数，完成Detections数据的聚类等操作。
输入：DetectionsMem的地址
输出：目标列表
Cluster

## Slide 5
RTE2BSW_getDetections
作用：从RTE提供给BSW一个函数，获取Detections。
输入：Detections
输出：获取状态
RTE

## Slide 6
二、Cluster
RTE2BSW_clusterDetections
功能：实现目标的聚类
输出：目标列表
具体实现：选取历史周期，动态、质量高且未被其它目标物占用的Detection
属性:
运动状态
纵向距离
横向距离
纵向速度
横向速度
ID
可信度
类别
Cluster
Tracker
Object
动静态目标物
同上，但是分类过